ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018–2019 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

6 класс

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Инструкция

для учащихся по выполнению практического задания

«Завязывающийся пояс»

- Внимательно прочитайте инструкционную карту.

- Обратите особое внимание на последовательность работ.

- Внимательно изучите критерии, по которым будет оцениваться выполненное вами практическое задание. Критерии и количество баллов по ним представлены в карте пооперационного контроля.

- Максимальное количество баллов, которое вы можете получить за это  задание –  20 баллов.

- На выполнение этого задания отводится не более 60 минут.

Желаем удачи!

Практическая работа

«Завязывающийся пояс»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.

Для пояса вам потребуется прямоугольная полоса ткани длиной 50 см шириной 9 см.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полосу ткани сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Сметайте. |  |
| 2 | Стачайте короткие и продольные срезы, оставив в шве посередине открытым небольшой участок (6 см) для выворачивания, выполняя закрепки. Ширина шва 5 мм. |  |
| 3 | Удалите наметку. |  |
| 4 | Припуски шва срежьте близко к строчкам (2-3мм), на уголках срежьте наискосок. |  |
| 5 | Пояс выверните. |  |
| 6 | Выметайте пояс, выправив уголки с лицевой стороны. |  |
| 7 | Пояс притуюжьте, при этом следите, чтобы швы лежали точно вдоль краев пояса. |  |
| 8 | Пояс отстрочите по контуру в край, открытый участок в шве застрочите. |  |
| 9 | Удалите наметку. |  |
| 10 | Выполните окончательную влажно-тепловую обработку. |  |

Самоконтроль:

- машинные строчки должны быть ровные и аккуратные;

- ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;

- отсутствие строчек временного назначения;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Этап контроля | Количество баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 2 |  |
| 2 | Раскрой деталей выполнен по указанным размерам | 1 |  |
| 3 | Определение лицевой стороны ткани | 1 |  |
| 4 | Ширина пояса по всей длине 4 см. | 2 |  |
|  | Припуски шва срезаны на расстоянии 2-3 мм. Уголки срезаны наискосок | 2 |  |
| 5 | Пояс выметан, уголки выправлены | 2 |  |
| 6 | Отделочная строчка выполнена в край и равномерная по всей длине изделия | 3 |  |
| 7 | Наличие закрепок (5÷7мм) | 2 |  |
| 8 | Влажно-тепловая обработка выполнена качественно | 2 |  |
| 9 | Соблюдение безопасных приемов труда | 3 |  |
| Итого: | 20 |  |